Theater Technische Lijst:

Theaterhotel

Schouwburgplein 1

7607 AE Almelo

Telefoon:

- algemeen:0546 – 803000 (receptie)

- kassa:0546 - 803020

- fax:0546 - 821665

- techniek: 06 – 54602009 (Toneelmeester)

E-mail: info@theaterhotel.nl / theatertechniek@theaterhotel.nl

Website: http://www.theaterhotel.nl

# Algemene gegevens:

Zitplaatsen:

- met orkestbak: 822 waarvan 226 balkon

- zonder orkestbak: 754

Rolstoelplaatsen: 4, (2 links, 2 rechts) (Loges)

Artiestenfoyer: ja

Artiesteningang : ja, bij de laad en los, rechts om het gebouw lopen.

Kleedkamers:

Toneelvloer; 4 x klein, 3 x middel

2e verdieping; 3 x middel, 2 x groot

3e verdieping; 1 x groot

Douches: ja, 1 heren, 1 dames toneelvloer. 2 heren, 2 dames 2e verdieping.

# Faciliteiten en voorzieningen

Laad-en losplaats: via vrachtwagenlift 10.00 x 2.50 meter. WLL 20 ton

Te bereiken via P2 (Hagenborgh). Voorbij de Action 2e rechts.

Afmeting deur: 2.45 x 5.00 meter

Niveau toneel: 1e verdieping

Ramp: Aanwezig (104 cm breedte)

# Toneel

Openingsbreedte:

vaste opening: 11.60

manteaux 11.50 – 09.00

Openingshoogte:

Portaal: maximale hoogte 7 meter

Koperen Kees naar voorrand toneel: 4.61 meter

Koperen Kees naar achtertoneel: 15.70 meter (incl. 6.40 achtertoneel)

Hartlijn naar toneellinks: 15 meter Hartlijn naar toneelrechts: 9.50 meter

Hoogte kap: Trekhoogte 17.20 meter

Orkestbak: Ja, 3.14 x 10.00 m d.m.v. orkestlift

Balletvloer: zwart

Omroepinstallatie: aanwezig

Trekkenwand

Electrische trekkenwand Stalogic Centurion

  - 44 x 350 kg trek (puntbelasting 175 kg)

  - 1x 350 kg sluiertrek op –1.26 van kk

  - 1 maal 1500 kg trek aan kettingtakels (zaaltrek)

  - zijtrekken onder de zijbruggen uit twee delen zowel links als rechts

Afstopping:

- voordoek: Rood, handbediend/grieks en wagner

- friezen: 6, nachtblauw velours

- poten: 6, nachtblauw velours

- horizondoek: Aanwezig

- andere doeken: 2 maal fond uit twee delen en zwart en wit gaas

- zijzwart op rails onder de zijbruggen

# Geluid

D&B C4, 2x sub en 2x top per kant. Aangevuld met kling & Freitag top (invul eerste rijen). Cluster.

Geluidsplaatsen: 2 x 6 plaatsen midden in de zaal (rij 10 en 11)

Krachtstroom:

32 amp links en rechts.

Multikabel van zijtoneel rechts naar F.O.H.

Ethernet van F.O.H. naar toneel links en rechts.

# Licht

Locatie cabine: Midden achterin de zaal, onder het balkon.

Krachtstroom:

125 amp, 63 amp. en 32 amp. links

125 amp en 32 amp achter

Horizon batterij  (5x4 bakken) trek 31

4 hartingaansluitingen op toneel á 8 kringen van 2,2 Kw

10 vloeraansluitingen 2,2 Kw

4 vloeraansluitingen 5 Kw

Armaturen los van de bruggen en manteau;

Volgspot(s): 2 x Reiche en Vogel 1200 watt HMI

10 x PC 1KW

9 x PC 2KW

6 x Profielspot ETC source four 575W

4 x sixbar PAR spot MF

10 x losse PAR spot MF

6   x losse PAR spot NF

Diverse

Alplift hoogwerker op accu

20 podiumdelen 2 x 1 mtr.

Poten en rokken van 20, 40, 60, 80 en 100cm

Vleugel:

Yamaha C7 (klein)

Steinway & Sons (concertvleugel)

Bij technische vragen of opmerkingen graag contact opnemen met de toneelmeester

Martin Bierman 06-54602009,  theatertechniek@theaterhotel.nl